16-Bit I2C expander

Jan Chroust

Modul může být osazen integrovaným obvodem TCA6416A nebo TCA9535. Oba obvody umožňují vytvořit 16-Bitový I2C expander. Obvod TCA9535 nabízí možnost volby mezi čtveřicí I2C adres, kdežto TCA6416A nabízí pouze dvě. TCA6416A má navíc resetový pin. Oba dva obvody umožňují interrupt.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | Max. 3,6 V |  |
| Rozhraní | I2C | Frekvence až 400kHz |
| Hlavní využití | I2C expander |  |
| Rozměry | 40.13 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvod

TCA6416A –osadit RES a neosadit ADR X + jump na Vccp a VDD

TCA9535 - neosadit RES a osadit ADR X + jump na Vccp a VDD

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| J3 | JUMP_3X2 | Pin_Header_Straight_2x03 | 1 |
| R1,R2,R3,R4,R5,R7,R9,R11,R13,R15,R16,R18,R24 | 10k | SMD-0805 | 13 |
| R6,R8,R10,R12,R14,R17,R19,R20 | - | SMD-0805 | 8 |
| U1 | TCA6416A | TSSOP-28 | 1 |
| J8,J5 | CONN1_2 | Pin_Header_Straight_1x02 | 2 |
| P1,P2,P3,P4 | _ | MountingHole_3mm | 4 |
| J1 | JUMP_2X2 | Pin_Header_Straight_2x02 | 1 |
| J2 | JUMP_5X2 | Pin_Header_Straight_2x05 | 1 |
| J6,J7 | JUMP_8X2 | Pin_Header_Straight_2x08 | 2 |
| J4,J9 | CONN_2 | Pin_Header_Straight_1x02 | 2 |
| C1 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| C2 | 100nF | SMD-0805 | 1 |
| D1 | BZV55C-3,6V | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |

## Oživení

Po osazení modulu je dobré provést vizuální kontrolu, případně proměřit, zda na napájení není zkrat. Další oživení není potřeba.