Napájení a řízení více serv

Jan Chroust

Modul slouží k napájení a řízení až šesti serv. Řízení přes CPU.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Počet serv | 6 |  |
| Napájení | +5V až +7V |  |
| Rozměry | 40,44 x 30,28 x 20mm | Výška je měřená od základny, bez konektoru. |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Jedná se o jednoduchý, ale zato velmi užitečný modul. Jeho úkolem je zajistit napájení až šesti serv 5V až 7V. Řízení zajistí jakýkoliv CPU.

## Zapojení modulu

Vše by snad mělo být jasné již ze schématu.

## Mechanická konstrukce

Mechanická konstrukce je standardní modul stavebnice.

# Osazení a oživení

## Osazení

# Text boxes

| Odpory |
| --- |
| R1 až R6 | xx R0805 |
| Keramické kondenzátory |
| C1 | 470nF C0805 |
| Diody |
| D1, D2 | M4 SMA |
| Tantalové kondenzátory |
| C2 | 100uF C |
| C3 | 470nF C |

| Mechanické součástky |
| --- |
| SV1 | JUMP1x3 |
| SV2 | JUMP1x4 |
| SW1 až SW3 | JUMP2x3 |
| Konstrukční součástky |
| 4ks | Šroub M3x12 křížový s válcovou hlavou |
| 8ks | Matice M3 |