A/D převodník napětí a proudu s I2C

Jan Chroust

Díky tomuto převodníku, je možné k systému založeném na modulech MLAB připojit standardní průmyslové senzory. Jedná se o 4 kanálový 18 bitový AD převodník.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 5 V |  |
| Integrovaný obvod | MCP3424, TLC27L2ID |  |
| Využití | A/D převodník napětí a proudu |  |
| Rozsahy | 0-5V, 0-10V |  |
|  | 0-20mA, 4-20mA, 0-40mA |  |
| Rozhraní | I2C |  |
| Rozměry | 60.45 x 40.13 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Popis

Jedná se o modul s 18 bitovým ∆∑ převodníkem. Umožňuje připojení standardních průmyslových senzorů, které využívají proudové smyčky, nebo napěťového výstupu. Komunikace s modulem probíhá přes I2C rozhraní. Na modulu je možné volit mezi čtveřicí adres. Pokud by bylo adres nedostatek, řešením je využití modulu I2CHUB02B. Pro aplikace, kde je potřeba větších vzdáleností v řádech desítek metrů od řídícího počítače, je k dispozici modul I2CDIFF01B. Kombinací modulů MLAB je možné navrhnout komplexní měřící zařízení.

### Proudový režim

Pro kanály, kde chceme měřit proud je potřeba vložit jumper do řádky označené SET CUR MEASUR na příslušný kanál (I1, I2, I3, I4). Následně je možné na příslušný vstup připojit proudovou smyčku.

### Napěťový režim

Jedná se o základní režim. Nesmí být vložen jumper do řádku s označením SET CUR MEASUR.

### Volba I2C adresy

Na modulu je vyznačena tabulka I2C adres, které je možné volit konfigurací jumperů na hřebíncích označených SET ADR. Když není umístěn žádný jumper, tak adresa modulu je 0x68. Jedná se o 7bitovou adresu.

## Zapojení

# Osazení a oživení

## Osazení

## Rozpis součástek

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| C1,C8,C6,C4,C7,C9,C10,C11 | 10nF | SMD-0805 | 8 |
| R17,R19,R7,R8,R9,R10,R18,R20 | 33K | SMD-0805 | 8 |
| U2,U1 | TLC27L2ID | SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm | 2 |
| R22,R21,R23,R24 | 10K | SMD-0805 | 4 |
| D4,D2,D3,D5,D6,D7,D8,D9 | BAS85 | MiniMELF_Standard | 8 |
| C2,C5,C12 | 100nF | SMD-0805 | 3 |
| C3 | 10uF | SMD-0805 | 1 |
| D1 | BZV55C | Diode-MiniMELF_Standard | 1 |
| J2,J4,J6,J8 | CONN_2 | Straight_1x02 | 4 |
| J10,J11 | JUMP2_2x1 | Straight_2x01 | 2 |
| J13 | JUMP_5X2 | Straight_2x05 | 1 |
| M1,M2,M3,M4 | HOLE | MountingHole_3mm | 4 |
| R3,R4,R5,R6,R13,R14,R15,R16 | 180K | SMD-0805 | 8 |
| U3 | MCP3424 | SOIC-14 | 1 |
| J14,J15,J16,J17,J18,J19,J20,J21,J22,J23,J5,J7,J9 | JUMP_2x1 | Straight_1x02 | 13 |
| J3 | JUMP_2x1 | Straight_2x01 | 1 |
| L1 | BLM21PG300SN1D | SMD-0805 | 1 |
| R1,R2,R11,R12 | 249R | SMD-1206 | 4 |