Anemometr tisknutelný na 3D tiskárně

Jan Chroust

Většina dílů anemometru je tisknutelná na 3D tiskárně. K detekci rychlosti otáčení anemometru je užito magnetu, který se otáčí s rotorem a senzoru, který detekuje změnu polohy magnetu. Jedná se o digitální senzor komunikující po I2C.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3,3 V nebo 5 V | Dle modulu RPS01A |
| Rozhraní | I2C |  |
| Rozsah měření rychlosti: |  |  |

# Výroba

## Seznam potřebných komponentů

| R01 - rotor | S03 – držák konektoru | S02 – hlavní válec | D02_2 – držák 2. díl |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 - držák | S01 – držák ložiska | Průměr 5mm, délka 24 mm | Ložisko 625-2ZR ZKL |
| R02 – držák rotoru | R04 – vymezovací kroužek | R03 – držák magnetu | Magnet KT-06-05-DN |
| Upravený modul RPS01A | 4x M3x20 mm 4x Matice M3 | Konektor RJ11 min. 15 cm kabelu | 3x Matice M6 |
| 4x M4x20 mm 4x Matice M4 |  |  |  |

## Postup pro složení anemometru

Vezmeme si matici M6:

Na ní položíme ložisko:

Do otvoru ložiska si připravíme hřídelku a zatlučeme kladivem:

Postupně přidáváme další matice M6 a zarážíme hřídelku:

Dále na hřídelku narazíme komponent R02:

Z druhé strany hřídelky narazíme komponent R03:

Složenou část je potřeba vložit do dílu S01:

Do držáku magnetu vložíme magnet (drží sám, nebo je možné pod magnet dát malé množství lepidla například typu MAMUT):

Do otvorů na šrouby našroubujeme šrouby M3x20 mm a provedeme kontrolu mezery mezi magnetem a senzorem:

Díl R01 našroubujeme na závit naražený na hřídelce:

Na modul RPS01A naletujeme konektor RJ11 a provedeme zalití tepelným lepidlem:

Modul se senzorem namontujeme na své místo:

Vytvořený komplet našroubujeme na díl S02:

Konektor RJ11 zasuneme do dílu S03 a následně vložíme do S02:

Díl D01 spojíme s dílem D02 šrouby M4x20 mm a následně našroubujeme na sestrojený anemometr:

Tímto krokem je anemometr hotov(.

Následně stačí držák anemometru namontovat na výložník (stožár). Výhodou konstrukce je, že držák je možné od anemometru odšroubovávat, takže v případě servisních úkonů, je možné si pohodlně anemometr odšroubovat a odnést do dílny bez nutnosti nářadí.

## Použití

Anemometr je určen pro měření rychlosti větru. Tento díl jde použít s meteorologickou stanicí MLAB AWS03A:

http://www.mlab.cz/Server/GenIndex/GenIndex.php?path=%2FDesigns%2FMeasuring_instruments&lang=cs