Modul pro procesory PIC18F8x20

Milan Horkel

Modul PIC18F8x2001A je určen pro práci s procesory PIC řady PIC18F8x20 v pouzdru TQFP s 80 vývody. Modul obsahuje kromě samotného procesoru jen nezbytné množství součástí.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +2.0V až +5.5V | Dle procesoru a rychlosti |
| Spotřeba | cca do 50mA | Dle rychlosti, bez zatížení výstupů |
| Podporované procesory | PIC18F8525 PIC18F8621 PIC18F8520 PIC18F8620 PIC18F8720 PIC18F8585 PIC18F8680 | Procesory řady PIC18F v pouzdru TQFP80 |
| Rozměry | 61 x 92 x 15 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

Modul obsahuje procesor v pouzdru TQFP80, konektor pro připojení programátoru, krystal pro hlavní oscilátor a krystal pro RTC oscilátor (32768Hz), tlačítko reset a volně použitelné odpory a kondenzátory.

## Zapojení modulu

Zapojení je velmi jednoduché. Konektor J101+J102 je napájecí a dioda D1 je ochranná proti opačné polaritě napájecího napětí (předpokládá se, že zdroj má rozumné omezení proudu a že v případě chyby diodu nezničí, nebo alespoň nedojde ke zničení procesoru). Hlavní krystal je osazen v patici (dutinky z precizní DIL patice), pomocný krystal se připojuje pomocí propojek J104 a J105. Konektor J103 slouží pro připojení programátoru. Na modulu jsou osazeny rezervní odpory 10k( a kondenzátory 10nF k volnému použití.

## Mechanická konstrukce

Modul je ve standardním provedení jako ostatní moduly stavebnice. V rozích desky jsou rohové sloupky M3 výšky 5mm pro připevnění modulu k základní desce.

# Osazení a oživení

## Osazení

K osazení procesoru je prakticky nezbytné použít mikropájky a kvalitu pájení je vhodné zkontrolovat pod lupou, mechanicky (velmi tenkou pinzetou, nožičku po nožičce) i elektricky ohmmetrem. Důkladná kontrola se určitě vyplatí.

Krystal X1 je osazen do patice tvořené třemi dutinkami z precizního DIL soklu.

| Reference Název Odpory R2 100 R1,R5,R6,R7 10k Kondenzátory C6,C7 22pF C8,C9 33pF C10,C11,C12 10nF C1,C2,C3,C4,C5 100nF Diody D1 1N4004 Integrované obvody U1 PIC18F8720 Krystaly X1 6.0MHz X2 32768Hz | Reference Název Mechanické součásti SW1 P-B1720 J103 PIC_ISP (JUMP6) J106+J108+J110, J107+J109+J111, J112+J114+J116, J113+J115+J117 JUMP3 J104+J105 JUMP2X1 J101+J102 JUMP2X3 J1 J20, J21 Konstrukční součásti 4 ks Šroub M3x12, válcová hava 4 ks Podložka M3 4 ks Sloupek M3x5 3 ks Pin z precizní DIL patice |
| --- | --- |

## Oživení

Zapojení je triviální a v podstatě není co oživovat.