PowerSW – výkonový spínač

KAKL

Modul slouží jako čtyřnásobný výkonový budič se spínáním do země. Spínaná zátěž může mít indukční charakter.

Obr s krokovym motorem

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Počet spínačů | 4 |  |
| Napájení | 0V až +20V |  |
| Vlastní spotřeba | 100 nA | Sepnutí všech čtyř spínačů staticky |
| Zatížitelnost | 4x 6A | Trvale při použití CEM9926 |
| Vstupní úrovně | UIL=0.8V UIH=2.0V | Kompatibilní s TTL |
| Rozměry |  |  |

# Popis konstrukce

## Popis

Modul je určen jako levný výkonový výstup pro ovládání motorů a jiných výkonových periférií, které není možné přímo připojit k výstupům mikroprocesoru. Modul může spínat i indukční a kapacitní zátěž.

Pokud chcete dosáhnout maximální účinnosti spínání indukční zátěže, použijte jako D1 až D4 Shottkiho diody s co největším propustným proudem.

## Zapojení modulu

## Omezení konstrukce

Modul může spínat zátěž v širokém rozsahu proudů a napětí. Pouze se nesmí překročit spínané napětí 20V.

# Osazení a oživení

## Osazení

Katody diod a vývody č. 1 u tranzistorů jsou na plošném spoji označeny. Pod tranzistory je vhodné dát kapku teplovodivé pasty, pro zvýšení přestupu tepla do měděné fólie PCB.

Obr.

## Seznam součástek

| Počet | Reference | Název | Pouzdro | Cena zhruba | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | D1 - D5 | 1N5818 | DO41 | co dům dá | Libovolná spínací nebo shottkiho dioda |
| 1 | J1 | JUMP2X1 | JUMP2X1 |  |  |
| 1 | J2 | JUMP2X4 | JUMP2X4 |  |  |
| 4 | J3 - J6 | ARK210/2 | ARK210/2 | 2,50 |  |
| 2 | Q1, Q2 | SO8_2xNFET_9926 | SO8_2FET | 14 | Dvojitý NFET s nízkým threshodl (např CEM9926 nebo IRF7301) |
| 4 | R1 - R4 | 47 | R0805 |  |  |
| 4 | M1 - M4 | HOLE_M3 | HOLE_M3 |  | Šroubky, podložky a matičky jako u každého modulu |

## Oživení

Pokud jsou použity fungující součástky a spoje jsou správně provedené bude modul fungovat napoprvé. Pro jistotu je vhodné při prvním zapnutí použít regulovatelný zdroj a při postupném zvyšování napájecího napětí zkontrolovat, zda je spotřeba v rozumných mezích. Problém by mohl nastat pouze při chybném osazení některé z ochranných diod.