Zesilovač pro detektor

Plocs cosmic ray detector (PCRD)

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Napájení | +/- 2,4 V |  |
| Rozměry | 30.0 x 50.3 x 16 mm | Výška nad základní deskou |

# Popis konstrukce

## Úvodem

## Mechanická konstrukce

Modul obsahuje úchytné šroubky ve všech rozích v rozteči MLAB (10.16mm). Při potřebě šetřit místem je možné odlomení části PCB se dvěma šrouby.

# Osazení a oživení

## Osazení

| Označení | Typ | Pouzdro | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| R7 | 2M | SMD-0805 | 1 |
| C1,C2 | 100nF | SMD-0805 | 2 |
| C3,C4,C9,C10,C11 | 100n | SMD-0805 | 5 |
| C13,C17 | 330nF | SMD-0805 | 2 |
| C14 | 510pF | SMD-0805 | 1 |
| C15 | 220pF | SMD-0805 | 1 |
| C16 | 150pF | SMD-0805 | 1 |
| J2 | JUMP_3X2 | Pin_Header_Straight_2x03 | 1 |
| J3 | JUMP_5X2 | Pin_Header_Straight_2x05 | 1 |
| J4 | Out | Pin_Header_Straight_2x03 | 1 |
| P1,P2,P3,P4 | _ | MountingHole_3mm | 4 |
| Q1 | BF862 | SOT-23 | 1 |
| R1,R2 | 4M7 | SMD-0805 | 2 |
| R8 | 3k3 | SMD-0805 | 1 |
| R9,R15 | 10k | SMD-0805 | 2 |
| R10 | 1k5 | SMD-0805 | 1 |
| R11 | 6k2 | SMD-0805 | 1 |
| R12,R13,R14 | 2k4 | SMD-0805 | 3 |
| U1 | AD8691 | tsot-5 | 1 |
| J1 | CONN1_2 | CONN_3_2 | 1 |
| U2 | AD8692 | SOIC-8-N | 1 |
| C5,C8 | 2pF | 2pF_PCB | 2 |
| Varianta 1 |  |  |  |
| R3 | 1k | SMD-0805 | 1 |
| R4 | 62 | SMD-0805 | 1 |
| R5 | 100 | SMD-0805 | 1 |
| R6 | 2k | SMD-0805 | 1 |
| Varianta 2 |  |  |  |
| R3 | 1k | SMD-0805 | 1 |
| R4 | 300 | SMD-0805 | 1 |
| R5 | 430 | SMD-0805 | 1 |
| R6 | 1k | SMD-0805 | 1 |