Univerzální stavebnicová krabička

Jan Chroust

Využití modulární stavebnice MLAB roste a už není dostačující umístění pouze na ALBASE (základní desce). Proto byla navržena univerzální krabička, nejenom pro stavebnici MLAB, ale i pro jakékoli jiné konstrukce. Nejedná se o tradiční univerzální krabičku, jaká je běžně dostupná v obchodech, ale o krabičku která umožňuje velkou variabilitu sestavení, tak jako sama modulární stavebnice MLAB. Uživatel si může vybrat z velkého množství již hotových čelních komponentů, které jsou připraveny pro montáž často využívaných prvků (tlačítka, potenciometry, konektory, vypínače…) a pro ty co si nevyberou je připraveno univerzální čelíčko, které je možné si upravit podle své potřeby. Celá konstrukce je z duralu, který by měl zajistil odolnost konstrukce a dlouhá léta provozu bez rezu.

# Technické parametry

| Parametr | Hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Rozměr | 250 x 180 mm |  |
| Počet děr | 21 x 15 | Celkem 315 kusů |
| Rozteč děr | 10.16 mm | Vedlejší díry rozteč 10 mm |

# Úvodem

Univerzální stavebnicová krabička je předurčena pro veškeré konstrukce, které potřebují zajistit zvýšenou mechanickou odolnost a lepší vzhled. Celkové rozměry krabičky

# Konstrukce

## UNIBOX01-BC (Bottom Cover)

## Spodní díl krabičky sloužící k uchycení montážní desky.

## UNIBOX01-TC (Top Cover)

## Horní díl krabičky sloužící k jejímu uzavření.

## UNIBOX01-FP (Front Panel)

## Přední nebo zadní pohledové čelo ve kterém budou umístěny ovládací prvky.

## UNIBOX01-MD (Mount Desk)

## Montážní deska určená k umístění do krabičky.

## UNIBOX01-BH (Bottom Holder)

## Spodní držák krabičky určený k přišroubování na rovnou plochu.

# Dokumentace

## UNIBOX01-BC (Bottom Cover)

## Použití

Pro uchycení modulů stavebnice MLAB.