SDR Radiostronomie
Možnost astronomického pozorování pro den i noc
nezávisle na počasí i uprostřed města.

---
Základní pozorovatelné objekty
- Ionosféra
- Sluneční bouře
- Meteory
- Magnetické bouře Jupiteru
- Galaktický šum

---
Potřebné vybavení
Anténa, zesilovač, přijímač, zvuková karta a počítač.

---
Příklad - Detekce meteorů
„balkónová anténa“
- ¼ λ Vertical (Ground Plane)
- Předzesilovač LNA01A
- Přijímač SDRX01B

---
Pozorovací pracoviště

---
Výsledky (Drakonidy)
Detekováno krátké maximum

---
Spektrogramy z maxima

---
Budoucí vývoj
Časově synchronizovaný více staniční systém

---
Spojení více základních sestav do většího celku
Eliminace lokálního rušení
Detekce i velmi slabých objektů (pulzary, supernovy, galaxie)
Zvětšení rozlišení (Není tolik omezeno vlivem atmosféry)
Výpočet dalších parametrů (dráha meteoritu)

---
Pořizovací náklady
Základní sestava
- Kmitočtový syntezátor 2000Kč
- Přijímač SDRX01B 1700Kč
- Nízkošumový zesilovač ~450Kč