Selektivní zesilovač pro pásmo VLF
Jakub Kákona
Jde o konstrukci velmi jednoduchého nízkošumového zesilovače. Optimalizovaný pro použití jako anténního zesilovače předřaditelného před zvukovou kartu.

# Technické parametry
Parametr	Hodnota	Poznámka
napájecí napětí	+12V
Zesílení	cca 100
Pásmo	16 až 24kHz
Šum

# Popis konstrukce
## Úvodem
Zapojení předzesilovače bylo vyvinuto pro potřebu zlepšení kvality příjmů ponorkových vysílačů v pásmu VLF. tento zesilovač má vysokoimpedanční vstup určený k přímému připojení na rámovou anténu.
## Zapojení modulu

Vstupní signál je nejdříve omezen vstupním diodovým omezovačem z rychlých diod. Dále je veden do prvního zesilovacího stupně, který zároveň pracuje jako pásmová propust, její parametry závisí na L1 a C1. Impedance rezistoru R1 vůči impedanci L1 určuje zesílení prvního stupně. Odpory R2 a R3 snižují Q a tím zvětšují efektivní šířku pásma, dalším zesilovacím stupněm je nízkošumový operační zesilovač, opět s pásmovým, omezením kvůli stabilitě.

## Zapojení použitých IO
Operační zesilovač NE5534

## Mechanická konstrukce
Plošný spoj je optimalizován pro montáž do krabičky U-KM2 (Krabička o rozměrech 48x42x22 2 díly 2 úchyty černá.), pro vývody jsou použity svorkovnice ARK.
# Osazení a oživení
## Osazení
Osazení součástek se provádí ze strany s vylitou mědí. Je třeba dbát na to aby vývody součástek nebyly zkratovány s měděnou plochou.

## Oživení
Základní oživení se provádí pomocí regulovatelného zdroje s proudovým omezením, na kterém se zvětšuje postupně napětí až na 12V a stále se kontroluje spotřeba, která by neměla výrazně přesáhnout cca 11 mA.
Následuje ověření funkčnosti zesilovače, kdy na vstup připojíme buď několika milivoltový signál z generátoru (zvukové karty), nebo rovnou rámovou anténu. V obou případech ale výstup připojíme na LINE-IN nebo MIC vstup zvukové karty a vhodným softwarem vyhodnocujeme FFT vstupního signálu. V signálu by se měly projevovat nosné kmitočty vysílačů.
Je možné že nastanou problémy se silným rušením signálu, v takovém případě je vhodné se přesvědčit, jestli je zvuková karta dostatečně dobře stíněná, bývá s tím problém zejména u notebooků s plastovým krytem. Lze také použít stíněný přívodní kabel, a výstup zesilovače oddělit transformátorem, dobře poslouží trafo z vysloužilého telefonu, nebo modemu.
# Programové vybavení
Softwarové zpracování získaného signálu zůstává stále pro uživatele otevřeným problémem. Pro detekci SID (Sudden Ionospheric Disturbances) je často používaný program sidd originál napsal Paul Nicholson (http://www.abelian.demon.co.uk/sid/)
Dalším použitelným programem je SpectrumLab, nebo GNU Radio.
# Chyby a náměty
Zvážit umístění ochranné diody proti přepólování.