Modul pro procesory řady PIC18F8x v pouzdru TQFP80
Milan Horkel, Jakub Kákona
Modul PIC18F8xTQ8001A je určen pro práci s procesory PIC řady PIC18F v pouzdru TQFP s 80 vývody.

# Technické parametry
Parametr	Hodnota	Poznámka
Napájení	+2.0V až +5.5V	Dle procesoru a rychlosti
Spotřeba	cca do 50mA	Dle rychlosti, bez zatížení výstupů
Některé podporované procesory	PIC18F8525 PIC18F8621 PIC18F8520 PIC18F8620 PIC18F8720 PIC18F8585 PIC18F8680	Procesory řady PIC18F v pouzdru TQFP80
Rozměry	61 x 92 x 15 mm	Výška nad základní deskou

# Popis konstrukce
## Úvodem
Modul obsahuje procesor v pouzdru TQFP80, konektor pro připojení programátoru, krystal pro hlavní oscilátor a krystal pro RTC oscilátor (32768Hz), tlačítko reset a volně použitelné odpory a kondenzátory.
## Zapojení modulu
Zapojení je velmi jednoduché. Konektor J101+J102 je napájecí a dioda D1 je ochranná proti opačné polaritě napájecího napětí (předpokládá se, že zdroj má rozumné omezení proudu a že v případě chyby diodu nezničí, nebo alespoň nedojde ke zničení procesoru). Hlavní krystal je osazen v patici, pomocný krystal se připojuje pomocí propojek J104 a J105. Konektor J103 slouží pro připojení programátoru. Na modulu jsou osazeny rezervní odpory 10k a kondenzátory 10nF k volnému použití.

## Mechanická konstrukce
Modul je ve standardním provedení jako ostatní moduly stavebnice. V rozích desky jsou rohové sloupky M3 výšky 5mm pro připevnění modulu k základní desce.
# Osazení a oživení
## Osazení
K osazení procesoru je prakticky nezbytné použít mikropájky a kvalitu pájení je vhodné zkontrolovat pod lupou. Důkladná kontrola před připojením se určitě vyplatí.

Reference Název / Odpory / R2 100 / R1,R5,R6,R7 10k / Kondenzátory / C6,C7 22pF / C8,C9 33pF / C10,C11,C12 10nF / C1,C2,C3,C4,C5 100nF / Diody / D1 1N4004 / Integrované obvody / U1 PIC18F8720 / Krystaly / X1 6.0MHz / X2 32768Hz	Reference Název / Mechanické součásti / SW1 P-B1720 / J103 PIC_ISP / (JUMP6) / J106+J108+J110, J107+J109+J111, J112+J114+J116, J113+J115+J117 JUMP3 / J104+J105 JUMP2X1 / J101+J102 JUMP2X3 / J1 J20, J21 / Konstrukční součásti / 4 ks Šroub M3x12, válcová hava / 4 ks Podložka M3 / 4 ks Sloupek M3x5 / 3 ks Pin z precizní DIL patice

## Oživení
Zapojení je triviální a v podstatě není co oživovat.