SPŠ Strojní a Elektrotechnická v Českých Budějovicích, Dukelská 13
Provedl: Jakub Kákona Datum měření: Číslo úlohy: 1 / Převzal: Datum odevzdání: Třída: E4A	Číslo žáka: / 9
MĚŘENÍ NA SYNCHRONNÍM MOTORU NAPRÁZDNO

## 0.1. Zadání:
Změřte trojfázový asynchronní motor s vinutou kotvou v chodu naprázdno.
Regulujte napájecí napětí v rozmezí 260 - 80V, měřte proud naprázdno ve všech fázích a činný příkon.
Vypočítejte účiník naprázdno.
Sestrojte charakteristiky naprázdno – závislost P0, I0, cosφ0=f(U0). Pro jmenovité napětí proveďte rozbor ztrát na prázdno P0, vyčíslete hodnoty ztrát mechanických v železe a ve vinutí statoru. Odpor jedné fáze Rf = 2,3 Ohmu. Motor zapojte do trojúhelníka – Un = 220V, proveďte 10 měření.
## 0.2. Cíl měření:
Účelem měření na prázdno je zjistit mechanické ztráty a vlastnosti magnetického obvodu – podle ztrát v železe.
Měření transformátoru na prázdno	V.9.3

## 1. 1. Teoretický rozbor
Zkouška se provádí při proměnném napětí a stálé rychlosti otáčení nastavuje se napětí a měří se proud a činný příkon. Při sníženém napětí se snižuje rychlost otáčení , reguluje se napětí od 120 do 130% jmenovitého do 30% jmenovitého napětí.
Napájecí napětí musí mít konstantní kmitočet, musí být symetrické, sinusového průběhu.
Příkon na prázdno představuje ztráty na prázdno – ztráty mechanické, v železe a ve vinutí statoru, rozbor ztrát se provádí pomocí grafické závislosti P0 = f (U0)
Δpmech...Příkon při nulovém napětí (teoretická hodnota)
Δpj...určí se výpočtem v závislosti na zapojení statoru
Spojení do hvězdy: %DELTA P rsub{j} = 3 R rsub {r} I^{2}
Do trojúhelníka: P rsub{j} = R rsub {r} I^{2}
I0... střední hodnota naměřených proudů v přívodech motoru.
%DELTA P rsub{Fe} = P rsub{0} - %DELTA P rsub{j}
Motor v chodu na prazdno si bere energii pouze k vytvoreni magnetickeho pole, rázový posuv mezi napětím a proudem bude velký – motor na prázdno má charakter indukčnosti, učinik bude dosahovat malych hodnot
I rsub{0} = {I rsub{0A} + I rsub {0B} + I rsub {0C}} over 3
P rsub {0} = R rsub {w} (%alpha rsub{W1} + %alpha rsub{w2})
cos %varphi rsub(0)= {P rsub(o)} over {sqrt{3} U rsub{0} I rsub{0}}

Měření transformátoru na prázdno	V.9.3

## 1. 2. Postup měření
Zapojíme měřící přístroje dle schématu Zapneme napájení nastavíme vstupní napětí na 260V a zapíšeme hodnoty na přístrojích, dále snížíme napětí o 20V a opět zapíšeme hodnoty tak pokračujeme až do meze 80V v četně.
### 1. 3 Schema zapojeni

## 2.3. Použité přístroje:
2x…………wattmetr
4x…………multimetr
1x…………měřený motor
3x…………měřící transformátor
1x…………autotransformátor (zdroj)

## 2.1. Výpočty a tabulky:

## Příklad výpočtu:
cos %varphi rSub {0} = Po over { sqrt {3} cdot Uo cdot Io} = 170 over { sqrt {3} cdot 260 cdot 3,05} = 0,12

## Závěr:
Překvapila nás hodnota příkonu na prázdno, očekávali jsme od motoru vyšší účinnost.