MATURITNÍ PRÁCE
NÁVRH A REALIZACE ROBOTA SLEDUJÍCÍHO ČERNOU ČÁRU
Lukáš Čížek
4.EA
2012 / 2013

---
ROBOT OPTICUS

---
BLOKOVÉ SCHÉMA

---
SENZORY
- Pro sledování čáry:
  - OLSA01A (optický řádkový snímač)
  - Reflexní senzory
- Pro detekci překážek:
  - SHARP GP2Y0A21YK (IR dálkoměr)
  - Nárazník

---
OLSA01A
- Modul s optickým řádkovým senzorem
- Technické parametry:
  - Napájení:	3,0 – 5,5 V
  - Rozlišení:	300 DPI
  - Výstup:	Digitální
  - Frekvence:	Až 10 MHz
  - Rozměry:	50 x 15 mm

---
OLSA01A

---
OLSA01A

---
OLSA01A
- Výhody:
  - Počet detekovaných pixelů
  - Rychlost
  - Poměrně malý vliv okolního světla
- Nevýhody:
  - Nutnost nasvícení detekovaného prostoru
  - Potřeba objektivu
  - Složitost komunikace

---
REFLEXNÍ SENZORY

---
REFLEXNI SENZORY
- Výhody:
  - Jednoduchost
  - Cena
- Nevýhody:
  - Detekce pouze jednoho bodu
  - Velký vliv vzdálenosti a úhlu na detekci

---
SHARP GP2Y0A21YK

---
SHARP GP2Y0A21YK
- Výhody:
  - Malý vliv okolního světla na detekci
  - Cena a jednoduchost
- Nevýhody:
  - Velký vliv povrchu překážky na detekci
  - Poměrně pomalá detekce

---
NAVRŽENÉ MODULY
- HBRDGL29801A
  - Modul dvojitého H - můstku
- LEDSENBAR01A
  - Modul pro nasvícení dráhy
- LINREG01A
  - Modul s lineárním stabilizátorem
- LION2CELL01A
  - Modul pro nabíjení, ochranu a měření kapacity Li-Ion baterií
- OLSA01A
  - Modul s optickým řádkovým snímačem

---
HBRDGL29801A
- Dvojitý H-můstek s integrovaným obvodem L298
- Technické parametry:
  - Napájení logiky:	4,5 až 7 V
  - Napájení motorů:	Maximálně 50 V
  - Zatížitelnost (trvale):	2 x 2 A
  - Zatížitelnost (špičkově):	3 A
  - Rozměry:	60 x 60 x 15 mm

---
HBRDGL29801A

---
LEDSENBAR01A
- Modul s deseti LED diodami
- Technické parametry:
  - Napájení:	5 V
  - Rozměry:	105 x 10 x 10 mm

---
LEDSENBAR01A

---
LINREG01A
- Modul jednoduchého stabilizovaného zdroje
- Technické parametry:
  - Vstupní napětí:	Maximálně 33 V
  - Výstupní napětí:	5 V
  - Výstupní proud:	Maximálně 1 A
  - Rozměry:	105 x 10 x 15

---
LINREG01A

---
LION2CELL01A
- Napájecí modul se dvěma Li-Ion články
- Technické parametry:
  - Vstupní napětí:	8,4 až 16 V
  - Vstupní proud:	Maximálně 2,2 A
  - Výstupní napětí:	7,4 V
  - Výstupní proud:	Maximálně 5 A
  - Rozměry:	81,3 x 60 x 30

---
LION2CELL01A

---
ŘÍDÍCÍ PROGRAM
- Napsán v jazyce C v prostředí PCW PIC C Compiler firmy CCS
- Zajišťuje:
  - Nastavení
  - Dva režimy
    - Sledování čáry
    - Diagnostika

---
PROCESNÍ DIAGRAM

---
NASTAVENÍ
- Povolení interních AD převodníků
- Definice analogových vstupů
- Nastavení časovačů a CCP jednotky
- Zákaz interních komparátorů a SPI
- Reset a nastavení OLSA01A
- Vypnutí motorů
- Zhasnutí indikačních LED diod
- Zpráva o provedení

---
DIAGNOSTIKA
- Výpis ze všech senzorů
- Možnost dalších podrežimů
  - Test motorů
  - Kompletní výpis z OLSA01A

---
SLEDOVÁNÍ ČÁRY
- Čtení sezorů
- Vyhodnocení polohy čáry z OLSA01A
- Výpočet PID regulátoru
- Nastavení motorů

---
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji za pozornost